# Endomed 182

Endomed 182 – экономичный аппарат электротерапии последнего поколения. Разработан с учетом интенсивной нагрузки в медицинских учреждениях. Используется для аналгезии, снижения тонуса мышц, улучшение васкуляризации тканей организма и ускорения их регенерации. Аппарат имеет 2 канала и в качестве терапевтических токов использует:

- СМТ;

- Классическую четырехполюсную интерференцию;

- ЧЭНС (Чрезкожную Электро Нейро Стимуляцию);

Выбранные токи и параметры отображаются на дисплее во время процедуры. Интегрированный таймер автоматически отключает ток в конце процедуры и подает звуковой сигнал.

Особенности:

- 2 канала электротерапии с 3 формами тока;

- Имеет встроенный таймер, останавливающий процедуру;

- 30 встроенных протоколов электроаналгезии и стимуляции мышц;

- Компактные размеры и малый вес.

Технические характеристики Endomed 182:

| Количество каналов: | 2 |
| --- | --- |
| Токи: | Интерференция, СМТ, ЧЭНС |
| Максимальная интенсивность тока: | 100 мА |
| Потребляемая мощность: | 40 Вт |
| Вес: | 1,5 кг |
| Размеры: | 22 x 20 x 20 см (Для уменьшения габаритов можно отсоединить подставку аппарата.) |
| Класс безопасности: | II тип BF |

Стандартная комплектация Endomed 182:

|  | Количество | Каталожный номер |
| --- | --- | --- |
| Гибкие электроды 6х8 см | 4 | 3444.129 |
| Увлажняемые прокладки для электродов 6х8 см | 4 | 1460.266 |
| Ленты для фиксации электродов 100х3 и 250х3 см | 2 | 3444.020 и 3444.021 |
| Кабель пациента | 2 | 3444.102 и 3444.119 |
| Сетевой кабель | 1 | 3444.111 |
| Сетевой адаптер | 1 | 3444.110 |
| Инструкция пользователя на русском языке | 1 | 1416.751 |
| Переходник для кабеля пациента | 1 | 3444.101 |

Дополнительная комплектация Endomed 182:

|  | Каталожный номер |
| --- | --- |
| Методические пособия |  |
| Гибкие резиновые электроды 4 х 6 см | 3444.128 |
| Гибкие резиновые электроды 6 х 8 см | 3444.129 |
| Гибкие резиновые электроды 8 х 12 см | 3444.130 |
| Увлажняемые прокладки для резиновых электродов 4х6 см | 1460.273 |
| Увлажняемые прокладки для резиновых электродов 6х8 см | 1460.266 |
| Увлажняемые прокладки для резиновых электродов 8х12 см | 1460.275 |
| Самоклеющиеся электроды (комплект из 40 шт) диам. 3,2 см | 3444.056 |
| Самоклеющиеся электроды (комплект из 40 шт) 5х5 см | 3444.057 |
| Самоклеющиеся электроды (комплект из 40 шт) 5х9 см | 3444.058 |
| Роликовая подставка EN-Car | 3444.700 |
| Фиксирующая лента 100х5 см | 3444.022 |
| Фиксирующая лента 250х5 см | 3444.023 |
| Пульт дистанционного управления | 1497.801 |

# Text boxes

197183, Санкт-Петербург, ул.Сабировская д.37, оф. 214

т./ф. (812)103-53-55 (многоканальный)

www.medkontakt.spb.ru, medkontakt@sovintel.ru