Curapuls 970 (УВЧ) Универсальный стационарный аппарат для ультравысокочастотной терапии (УВЧ). Curapuls 970 представляет собой коротковолновый аппарат, который позволяет использовать высокочастотную (ВЧ) энергию для выборочного воздействия на внутренние ткани и суставы без какого-либо влияния на окружающие участки. Данный эффект реализуется с помощью конденсаторных или индукторных электродов. Автоматическая настройка фазы генератора обеспечивает максимальную эффективность процедуры вне зависимости от положения пациента. В импульсной коротковолновой терапии заложен принцип атерми-ческого воздействия с усиленным биологическим эффектом. Максимальная выходная мощность составляет 1000 Вт (пиковая). Несмотря на высокую импульсную мощность, средняя мощность в импульсном режиме может быть установлена на уровне 5-10 Вт, в зависимости от частоты повторения выбранного импульса (который может быть разбит на 10 ступеней от 15 до 200 Гц). Помимо этого острые случаи, в которых тепловые воздействия противопоказаны, также очень хорошо лечатся коротковолновой терапией. Curapuls 970 рассчитан на применение большого количества излучателей: - Дисковых 42, 85 и 130 мм (классические емкостные излучатели со встроенной регулировкой зазора); - Плоских резиновых; - Излучателя с изменяемой формой Flexiplode для процедур на пояснице и плечевом отделе; - Индуцирующих излучателей. Непрерывный и импульсный режимы УВЧ-терапии; Быстрая электронная автоматическая настройка; Дополнительные индукционные излучатели для глубокой терапии глубоколежащих тканей; Микропроцессорный контроль процедуры и самодиагностика; Таймер процедуры с автоматическим отключением и звуковым оповещением. Стандартная комплектация: Излучатель 130 мм (2 шт.); Держатель излучателя (2 шт.); Высокочастотный кабель (2 шт.); Лампочка-индикатор поля; Сетевой кабель; Инструкция. Дополнительная комплектация: Дисковые излучатели на 42 и 85 мм; Плоские резиновые электроды; Излучатель Flexiplode; Идуцирующие излучатели Circuplode; Войлочные прокладки для плоских излучателей; Адаптер для индуцирующих излучателей; Высокочастотные кабели для излучателей; Деревянные кушетка, кресло, подставка для ног; Методические пособия. Технические характеристики. Частота генератора - 27,12 МГц (длина волны 11 м); Тип излучателей - Емкостный, индукционный; Количество каналов – 1; Постоянная мощность - От 0 до 1000 Вт; Импульсная мощность - От 0 до 400 Вт; Таймер - 0-30 мин; Электр опитание - 220 В, 1000 Вт; Класс безопасности - I, тип В.

# Text boxes

197183, Санкт-Петербург, ул.Сабировская д.37, оф. 214

т./ф. (812)103-53-55 (многоканальный)

www.medkontakt.spb.ru, medkontakt@sovintel.ru